## Slide 1
Procesamiento de Imágenes
Domingo Mery
Departmento de Ciencia de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile
Convolución Discreta 1D usando DFT
[ Capítulo 4 ]

## Slide 2
f(m)
m
0 100 200 300 400
h(m)
m
0 100 200 300 400
f(m)*h(m)
m
0 100 200 300 400 500 600 700 800

## Slide 3
f = zeros(400,1); f(1:300)=3;
h = zeros(400,1); h(1:200)=2;
F = fft(f);
H = fft(h);
G = F.*H;
g = real(ifft(G));
subplot(2,2,1);plot(f)
subplot(2,2,2);plot(h)
subplot(2,2,3);plot(conv(f,h))
subplot(2,2,4);plot(g)
?
f
h
conv(f,h)
ifft(F.*H)

## Slide 4
M-1
La DFT trabaja con señales periódicas, esto significa que h y g tienen un periodo de 400 elementos, y que la multiplicación de los espectros corresponde a la convolución circular de las señales periódicas:

## Slide 5
El problema se soluciona agregando ceros de tal forma que los pulsos contiguos de las señales periódicas no se traslapen en la convolución. Si el ancho de f es A, y el ancho de h es B, las nuevas señales deben tener un ancho P ≥ A+B-1, en nuestro caso A=300, B=200, entonces P ≥ 499.
f = zeros(499,1); f(1:300)=3;
h = zeros(499,1); h(1:200)=2;
F = fft(f);
H = fft(h);
G = F.*H;
g = real(ifft(G));
subplot(2,2,1);plot(f)
subplot(2,2,2);plot(h)
subplot(2,2,3);plot(conv(f,h))
subplot(2,2,4);plot(g)
f
h
conv(f,h)
ifft(F.*H)